| Техническая характеристика универсальных контейнеров по ГОСТ 8477-79 |
| --- |
| Контейнер | Типо - размер | Масса нетто, т | Масса брутто, т . | Погрузочный объём, куб .м | Геометрические размеры | Ширина дверного проема в свету |
|  |  |  |  |  | наружные | внутренние | ширина | высота |
|  |  |  |  |  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота |  |  |
| 20 фут | 1С | до 18,0 | 20 | 30,6 | 6058 | 2438 | 2438 | 5867 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
| 20 фут | 1СС | до 21,8 | 24 | 32,7 | 6058 | 2438 | 2591 | 5867 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
| 20 фут HC | 1ССC | до 21,8 | 24 | 36 | 6058 | 2438 | 2895 | 5867 | 2330 | 2700 | 2286 | 2585 |
| 40 фут | 1А | до 26,0 | 30,48 | 62,4 | 12192 | 2438 | 2438 | 11988 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
| 40 фут | 1АА | до 26,0 | 30,48 | 66,6 | 12192 | 2438 | 2591 | 11988 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
| 40 фут HC | 1ААA | до 26,0 | 30,48 | 72 | 12192 | 2438 | 2895 | 11988 | 2330 | 2700 | 2286 | 2585 |

Стандартный 20-футовый контейнер (20")

|  | Контейнер 20"х 8"х 8"6" |
| --- | --- |
|  | Наружные размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
| Тара, кг | 2 200 | Длина, м | 6,06 | 5,90 |  |
| Вес груза, кг | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объём, куб. м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |

20-футовый контейнер с открытым верхом (20" OPEN TOP)

|  | Контейнер 20"х 8"х 8"6" |
| --- | --- |
|  | Наружные размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
| Тара, кг | 2 240 | Длина, м | 6,06 | 5,90 |  |
| Вес груза, кг | 21500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объём, куб. м | 32,6 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |

Стандартный 40-футовый контейнер (40")

|  | Контейнер 40"х 8"х 8"6" |
| --- | --- |
|  | Наружные размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
| Тара, кг | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 |  |
| Вес груза, кг | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объём, куб. м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |

40-футовый High Cube контейнер (40"HC)

|  | Контейнер 40"х 8"х 9"6" |
| --- | --- |
|  | Наружные размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
| Тара, кг | 4150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 |  |
| Вес груза, кг | 26330 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объём, куб. м | 76,0 | Высота, м | 2,90 | 2,70 | 2,58 |

40-футовый Open Top контейнер (40" OPEN TOP)

|  | Контейнер 40"х 8"х 8"6" |
| --- | --- |
|  | Наружные размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
| Тара, кг | 3950 | Длина, м | 12,19 | 12,03 |  |
| Вес груза, кг | 26530 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,28 |
| Объём, куб. м | 66,7 | Высота, м | 2,59 | 2,31 | 2,33 |